ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство объекта

"Многоквартирный жилой дом по ул.Лепешинского в г.Гомеле "

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» (далее - застройщик), зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 26.04.2014г. № 251 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400093573.

Учредитель: коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитального строительства».

Государственное предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» выполняет функции единого государственного заказчика по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой; функции заказчика по строительству жилья на коммерческой основе; функции заказчика по строительству социально значимых объектов города Гомеля.

Место нахождения: 246050 г. Гомель, ул. Советская, 19а-1.

Режим работы предприятия:

- начало рабочего дня – 8-30;

- окончание работы – 17-30;

- перерыв на обед – с 13-00 до 14-00,

выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни.

Сведения о проектах строительства жилых домов, в которых принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации.

Государственное предприятие «УКС города Гомеля» осуществляло функции заказчика по объектам жилья, в том числе:

- Многоэтажный жилой дом по ул.Чкалова в г.Гомеле (январь 2019 г. – июнь 2019 г.);

- 11-этажный 1-секционный жилой дом в районе ул. Б.Хмельницкого-Быховская г. Гомеля (январь 2019 г. – сентябрь 2019 г.);

- Многоэтажный жилой дом № 10 в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле    2-я очередь (январь 2019 г. – декабрь 2019 г.);

- Многоэтажный жилой дом № 10 в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле    1-я очередь (январь 2019 г. – март 2020 г.);

- Группа жилых домов по ул.Докутович в г. Гомеле. Дом № 3            (январь 2019 г. – март 2020 г.);

- Многоэтажный жилой дом № 5-6 в микрорайоне № 104 в г. Гомеле     (май 2019 г.- июнь 2020 г.);

- Жилой дом № 34 в микрорайоне № 59 в г. Гомеле                                    (май 2019г. - сентябрь 2020г.);

- Многоэтажный жилой дом № 7 в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле (сентябрь 2019г.- сентябрь 2020г.);

- Группа жилых домов по ул.Докутович в г. Гомеле. Дом № 4 (сентябрь 2019 г. - декабрь 2020 г.);

- Многоэтажный жилой дом № 40 в микрорайоне № 104 в г. Гомеле

(декабрь 2019 г. - декабрь 2020г.);

- Многоэтажный жилой дом № 41 в микрорайоне № 104 в г.Гомеле

(май 2020 г. – февраль 2021г.);

- Жилой дом в районе Студенческого проезда-пр.Октября в г.Гомеле

(апрель 2020г. – декабрь 2020г.);

- Жилой дом №2 в микрорайоне №21 в г.Гомеле

(март 2020г. – январь 2021г.);

- Многоэтажный жилой дом по ул. Севастопольской в г.Гомеле

(февраль 2020 г. – февраль 2021г.);

- Многоэтажный жилой дом №2 в районе ул.Рогачевская-Кирова в г.Гомеле (май 2020г. – март 2021г.);

- Жилой дом №33-34 по ул.Барыкина в г.Гомеле (июль 2020г.- март 2021г.);

- Многоэтажный  жилой  дом по ул. Докутович в г. Гомеле»                     (май 2020г.- май 2021г.);

- Жилой дом №3 в микрорайоне №21 в г.Гомеле (май 2020г.- май 2021г.);

- Жилой дом №35 по ул.Барыкина в г.Гомеле (январь 2021г.-июнь 2021г.);

- Многоквартирный жилой дом по ул.Головачева в г.Гомеле (март 2021г.-сентябрь 2021г.);

- Многоквартирный жилой дом в квартале ул.Чкалова - Гомельская в г.Гомеле (март 2021г.- сентябрь 2021г.);

- Жилой дом в районе ул.Барыкина-Лермонтова в г.Гомеле (апрель 2021г.-сентябрь 2021г.);

- Многоквартирный жилой дом по ул.Народного Ополчения в г.Гомеле (май 2021г.-декабрь 2021г.);

- Жилой дом №6 со встроенными помещениями по ул.Барыкина в г.Гомеле (май 2021г.-декабрь 2021г.);

- Жилой дом №37 по ул.Барыкина в г.Гомеле (май 2021г.-декабрь 2021г.);

- Жилой дом №39 по ул.Барыкина в г.Гомеле (май 2021г.-декабрь 2021г.);

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Объект: 11-этажный двухсекционный жилой КПД (разработан с применением основных решений и изделий индустриального производства типового проекта 152М-1.10), расположен по ул. Лепешинского в г.Гомеле в зоне жилой многоквартирной застройки, а также строительство внутриплощадочной инженерной инфраструктуры, в границах объёмов работ, и благоустройства, относимого на стоимость жилого дома.  Проект разработан ОАО «Гомельский ДСК».

Цель строительства: квартиры строятся для личных, семейных, бытовых нужд.

2.2. Сведения об этапах и о сроках реализации проекта строительства: начало строительства  – 28.01.2022 года. Предполагаемый срок окончания строительства –28.08.2022 года.

Нормативный срок строительства в соответствии с государственной экспертизой – 7 месяцев.

Срок строительства (перенос, приостановка, разделение на этапы) изменяется в порядке, установленном законодательством.

2.3. Результат государственной экспертизы проектной документации: положительное экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Гомельской области»  от 19.11.2021г. №1283-40/21

По объекту имеются следующие согласования и заключения:

- решение Гомельского городского исполнительного комитета от 10.01.2022г. №14§3  «О разрешении строительства объекта»;

- извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства, выданное инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области  от 26.01.2022г. № 5-522Ж-003/22;

Подрядной организацией выступает  ОАО «Гомельский ДСК», договор строительного подряда  10.12.2021г. №4143/21.

2.4. Данные о правах застройщика на земельный участок:

- решение Гомельского городского исполнительного комитета  - от  30.12.2021 года №1263§4 «Об изъятии и предоставлении земельного участка по ул.Лепешинского в г.Гомеле»  о предоставлении в установленном порядке во временное пользование сроком на три года земельный участок площадью – 0,8647га. для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройства к жилому дому;

- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации возникновения права на земельный участок от 27.01.2022г. №350/49-2227.

2.5. Характеристика объекта строительства:

В жилом доме предусмотрен набор квартир: всего 88 в том числе:

-однокомнатные-33 квартир общей площадью - 43,3 кв.м., жилой –16,27 кв.м.;

- двухкомнатные - 33 квартир общей площадью -57,79 кв.м, жилой – 31,78 кв.м.;

- двухкомнатные - 11квартир общей площадью -59,08 кв. м, жилой –32,16 кв.м.;

- трехкомнатные - 11 квартир общей площадью 79,76 кв. м, жилой - 48,05кв.м.

В жилом доме запроектированы: техподполье с индивидуальным тепловым пунктом, водомерным узлом и помещением установки повысительного насоса, помещение уборочного инвентаря, холодный технический чердак, электрощитовая, расположенная, в техническом подполье.

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит; стены –сборные железобетонные панели; перекрытие – сборные железобетонные панели; перегородки –сборные железобетонные.

Кровля плоская, рулонная.

Мусоропроводы проектом не предусмотрены. Лифт пассажирский проходной без машинного помещения, грузоподъемностью до 1000 кг.

Внутренняя отделка в помещениях общего пользования предусматривает: полы – плитка керамическая; стены, перегородки, потолки - улучшенная покраска структурной краской, простая акриловая и масляная покраска.

Наружная отделка предусматривает окраску фасадов здания по наружной поверхности панелей водно-дисперсионной   фасадной краской и облицовку входной группы фиброцементными панелями с последующей окраской водно-дисперсионной   фасадной краской.

Входные двери в подъезд выполнены по СТБ 2433-2015, с замочно-переговорным устройством.

Двери входные в квартиры – металлические, полной заводской готовности по СТБ 2433.

Окна, балконные двери – из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом,  с детскими замками безопасности (частично).

Остекление лоджий – из профиля ПВХ с одинарным стеклом, по СТБ-1912.

Все жилые комнаты квартир оборудуются автономными пожарными извещателями.

Квартиры (согласно заданию на проектирование) – с полной внутренней отделкой. Заявления на выполнение частичной отделки в квартирах не принимаются.

Проектом предусматривается:

-отделка потолков и откосов окон во всех помещениях улучшенная водно-дисперсионная покраска;

- отделка стен кухонь, жилых комнат, внутриквартирных коридоров-оклейка обоями;

- отделка стен - улучшенная водно-дисперсионная покраска, участки стен в рабочей зоне кухни -керамическая плитка;

- стены санузлов и ванных комнат- улучшенная окраска водно-дисперсионными красками;

-покрытие полов – ламинат с плинтусом из ПВХ, в санузлах и ванных - из керамической плитки;

-внутриквартирные межкомнатые двери деревянные по СТБ 2433

-установка ванны  акриловой с экраном и сифоном, умывальник керамический;

В квартирах предусмотрена установка унитазов,  приборов учёта воды.

На кухне запроектировано место подключения электроплит для приготовления пищи (для квартир без отделки).

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа «Лидея» со встроенным терморегулирующим клапаном. Узлы учета расхода тепларасполагаются в санузлах квартир.

Для распределения и учета электроэнергии на каждом этаже устанавливаются этажные щетки.

Вентиляция жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением. В кухнях и санузлах на последнем этаже дома в вентиляционных каналах предусмотрена установка накладных вентиляторов.

Обеспечены условия жизнедеятельности физически ослабленных лиц и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных документов.

Уровень комфорта проживания согласно, концепции строительства доступного и комфортного жилья для граждан РБ – жильё типовых потребительских  качеств.

2.6. Государственное предприятие «УКС города Гомеля» осуществляет строительство объекта на коммерческой основе в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 года № 473 «О долевом строительстве».

2.7. Ценовые показатели стоимости.

2.7.1. Стоимость 1 кв.м. общей площади, на дату опубликования  проектной декларации - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г.Гомеле, с учетом стоимости внутриплощадочной инженерной инфраструктуры составляет:

– с выполнением отделочных работ – 1449,28 рублей

–  без выполнения отделочных работ –  1285,05  рублей.

2.7.2. Стоимость 1 кв.м. общей площади, на дату опубликования  проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учётом стоимости наружных инженерных сетей и благоустройства, компенсации местному бюджету стоимости жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство составляет:

– с выполнением отделочных работ –   1514,97  рублей

–  без выполнения отделочных работ – 1350,74  рублей.

При заключении договора создания объекта долевого строительства в месяцах, следующих за месяцем опубликования настоящей декларации, стоимость жилых помещений одного квадратного метра определяется на дату заключения договора.

Цена объекта долевого строительства (цена договора) формируется на стадии заключения договора с дольщиком в соответствии с законодательством о ценообразовании в Республике Беларусь. Изменение цены объекта долевого строительства допускается в случаях предусмотренных законодательством и по соглашению сторон, а её уплата производится поэтапно.

2.8. О передаче квартир правообладателям.

Застройщик в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и договором, при условии полной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого строительства, передает им документы на оформление права собственности и после регистрации передаёт им квартиры.

2.9. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного жилого дома.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 года №473 «О долевом строительстве объектов в  Республике Беларусь».

Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина или его представителя с наличием правоустанавливающих документов (паспорт, доверенность), направление соответствующей администрации города Гомеля.

Заявления на строительство квартир в данном доме будут приниматься от физических лиц в жилищно-инвестиционном отделе (каб.2-3).

Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.

Дата начала приёма заявлений – 09 марта 2022 года в 08:30.

Договор подписывается и вручается лично под роспись в каб. 2-3.

Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется, электронные заявления не регистрируются.

Примечание.

Оплата первоначального взноса осуществляется в размере 30 процентов от общей стоимости квартиры.

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно получить по телефонам:

342-854; 342-795; 342-870; 342-839; +375(29) 373-42-42.