ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство объекта

«Многоэтажный жилой дом №30 в районе ул. Федюнинского в г.Гомеле»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» (далее - застройщик), зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 26.04.2014г. № 251 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400093573.

Учредитель: коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитального строительства».

Государственное предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» выполняет функции единого государственного заказчика по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой; функции заказчика по строительству жилья на коммерческой основе; функции заказчика по строительству социально значимых объектов города Гомеля.

Место нахождения: 246050 г. Гомель, ул. Советская, 19а-1.

Режим работы предприятия:

- начало рабочего дня – 8-30;

- окончание работы – 17-30;

- перерыв на обед – с 13-00 до 14-00,

выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни.

Сведения о проектах строительства жилых домов, в которых принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации.

Государственное предприятие «УКС города Гомеля» осуществляло функции заказчика по объектам жилья, в том числе:

- Многоэтажный жилой дом по ул.Чкалова в г.Гомеле (январь 2019г. – июнь 2019г.);

- 11-этажный 1-секционный жилой дом в районе ул. Б.Хмельницкого-Быховская г. Гомеля (январь 2019г. – сентябрь 2019г.);

- Многоэтажный жилой дом №3 в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле  (декабрь 2018г. – июнь 2019г.);

- Многосекционный жилой дом в квартале ул. Барыкина - Гомельская в

г. Гомеле. 2-я очередь (декабрь 2018г. – декабрь 2019г.);

- Многоэтажный жилой дом № 9 в районе   ул.Федюнинского     в  г.Гомеле  2-я очередь (август 2018г. – октябрь 2019г.);

- Многоэтажный жилой дом № 9 в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле

1-я очередь (август 2018г. – декабрь 2019г.);

- Многоэтажный жилой дом № 10 в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле    2-я очередь (январь 2019г. – декабрь 2019г.).

- Многоэтажный жилой дом № 10 в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле    1-я очередь (январь 2019г. – март 2020г.).

- Группа жилых домов по ул.Докутович в г. Гомеле. Дом № 3            (январь 2019г. – март 2020г.).

- Многоэтажный жилой дом №5-6 в микрорайоне № 104 в г.Гомеле       (май 2019г.-июнь 2020г.)

- Жилой дом № 34 в микрорайоне № 59 в г. Гомеле (май 2019г. –сентябрь 2020г.).

- Многоэтажный жилой дом № 7 в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле (сентябрь 2019г.-сентябрь 2020г.).

- Группа жилых домов по ул.Докутович в г. Гомеле Дом №4 (сентябрь 2019г. - декабрь 2020г.).

- Многоэтажный жилой дом № 40 в микрорайоне № 104 в г. Гомеле (декабрь 2019г.- декабрь 2020г.).

- Жилой дом №2 в микрорайоне №21 в г.Гомеле" (март 2020г.- январь 2021г.).

- Многоэтажный жилой дом № 41 в микрорайоне № 104 в г.Гомеле (май 2020г. – февраль 2021г.).

- Жилой дом в районе Студенческого проезда-пр.Октября в г.Гомеле (апрель 2020г. – декабрь 2021г.).

- Жилой дом №2 в микрорайоне №21 в г.Гомеле" (март 2020г.- январь 2021г.).

- Многоэтажный жилой дом № 41 в микрорайоне № 104 в г.Гомеле       (май 2020г. – февраль 2021г.).

- Многоэтажный жилой дом №2 в районе ул.Рогачевская-Кирова в г.Гомеле (май 2020г. – март 2021г.).

- Жилой дом №33-34 по ул.Барыкина в г.Гомеле (июль 2020г.-март 2021г.)

- Многоэтажный  жилой  дом по ул. Докутович в г. Гомеле                     (май 2020г.-май 2021г.).

- Жилой дом №3 в микрорайоне №21 в г.Гомеле" (май 2020г.- май 2021г.).

- Жилой дом №35 по ул.Барыкина в г.Гомеле (январь 2021г.-июнь 2021г.).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Объект: 16 - этажный, односекционный, 64- квартирный жилой дом, расположен  в микрорайоне многоквартирной жилой застройки  по ул. Федюнинского в г.Гомеле. Проект разработан ОАО «Институт «Гомельгражданпроект». Разработан на базе типового проекта 152-3.14, с использованием индустриальных изделий серии 152М.

Цель строительства: квартиры строятся для личных, семейных, бытовых нужд.

2.2. Сведения об этапах и о сроках реализации проекта строительства: начало строительства жилого дома – 29.09.2021г. Предполагаемый срок окончания строительства – 30.07.2022г.

Нормативный срок строительства в соответствии с государственной экспертизой – 10 месяцев.

Срок строительства (перенос, приостановка, разделение на этапы) изменяется в порядке, установленном законодательством.

2.3. Результат государственной экспертизы проектной документации: экспертное заключение государственной экспертизы дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Гомельской области»  от 27.08.2021г.                    №967-40/21 (положительное), изменение заключения государственной экспертизы (положительное) от 04.10.2021г.№967-40/21-Д1.

По объекту имеются следующие согласования и заключения:

- решение Гомельского городского исполнительного комитета от 29.09.2021г. № 906§1 «О разрешении строительства объекта»;

- извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства, выданное инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области от 30.09.2021г.                             под №5-522Ж-164/21;

Подрядной организацией выступает ОАО «Гомельский ДСК» (договор строительного подряда от 09.09.2021г.  № 2889/21).

2.4. Данные о правах застройщика на земельный участок:             - решение Гомельского городского исполнительного комитета от  03.03.2021г. № 197§6 «О предоставлении земельных участков по             ул. Федюнинского в г.Гомеле». В установленном порядке предоставлен во временное пользование сроком на четыре года земельный участок площадью – 0,5619 га для размещения объектов многоквартирной жилой застройки;

- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации возникновения права на земельный участок от 26.03.2021г.  №350/865-101.

2.5. Характеристика объекта строительства:

В жилом доме предусмотрен набор квартир: всего 64, в том числе:

- двухкомнатные – 32 шт., общей площадью от 59,47 кв. м. -до 60,24 кв. м;

- трёхкомнатные – 32 шт., общей площадью от 77,75 кв. м.- до 78,85 кв. м.

Уровень комфорта проживания – жильё типовых потребительских качеств.

В жилой части дома запроектированы:

- техподполье, по которому проложены инженерные коммуникации, с индивидуальным тепловым  пунктом (ИТП), водомерным узлом (ВУ), помещением установки повысительного насоса;

- электрощитовая;

- незадымляемая лестничная клетка типа  Н1;

- лифтовой холл с двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг. без машинного отделения;

- помещения уборочного инвентаря в составе входной группы;

- теплый технический чердак.

Вход в подъезд предусмотрен через тепловой тамбур, оборудован крыльцом и лестничным маршем.

Жилой дом запроектирован без мусоропровода.

Здание имеет конструктивную  систему с поперечными и продольными несущими стенами, с поэтажно-несущими наружными стенами, с опиранием перекрытий по контуру и трем сторонам.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой поперечных и продольных несущих стен, имеющих между собой металлические связи, замоноличенные бетоном стыки, в сочетании с неизменяемыми дисками перекрытий.

Фундамент - монолитная железобетонная плита.

Наружные стеновые панели  – сборные железобетонные трёхслойные с утеплителем внутри конструкции из пенополистерола.

Внутренние стены – сборные железобетонные панели.

Перегородки  санитарных узлов– сборные железобетонные панели .

Плиты перекрытий и покрытия – сборные железобетонные.

Кровля – плоская рулонная.

Каждая квартира имеет летнее помещение, с остеклёнными рамами из ПВХ-профиля, с поворотно-откидными и (или) распашными створками по СТБ 1912-2008. Открывающиеся створки окон и рам лоджий оборудованы ручками с ключом  (детскими замками безопасности).

Заполнение оконных проёмов и балконных дверей – из профиля ПВХ с поворотно- откидными створками, с двухкамерным  стеклопакетом заводской готовности  по СТБ 1108.

Двери входные в квартиры – стальные, полной заводской готовности по  СТБ 2433.

Заполнение наружного дверного проема входа в подъезд выполнено по СТБ 2433, с замочно - переговорным устройством

Окраска фасадов, потолков и стен лоджий выполняется фасадными водно-дисперсионными акриловой силикон модифицированными красками.

Квартиры (согласно заданию на проектирование) – с полной внутренней отделкой. Заявления на выполнение частичной отделки в квартирах не принимаются.

В квартирах с отделкой проектом предусматривается:

- установка ванны  акриловой с экраном и сифоном, умывальник керамический, на кухне - мойка стальная эмалированная

- потолки  и откосы окон: во всех помещениях - акриловая покраска;

- стены: прихожая и жилые комнаты - оклейка обоями, ванная и санузел - акриловая покраска, кухня - улучшенная покраска моющейся акриловой краской;

-полы: прихожая, жилые комнаты и кухня - покрытие напольное ламинированное, санузел и  ванная -  керамическая плитка;

- установка межкомнатных дверей.

В квартирах  предусмотрена установка унитазов, полотенцесушителей стальных, приборов учёта (воды, тепла). На кухне запроектировано место подключения электроплит для приготовления пищи (для квартир без отделки). Для учета электроэнергии  устанавливаются этажные щитки с электронными счётчиками.

В здании запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Для квартир принята следующая схема вентиляции: неорганизованный приток в жилые комнаты через окна, вытяжка через кухню, санузел. Вытяжка осуществляется посредством унифицированных  железобетонных многоканальных вентиляционных блоков (отдельно для кухонь, отдельно для санузлов) через вентиляционные шахты. В кухнях и санузлах квартир на двух последних этажах устанавливаются вытяжные осевые накладные вентиляторы с обратным клапаном с низким уровнем шума.

В качестве аналога отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы аналог «Лидея».

Все жилые комнаты квартир оборудуются автономными пожарными извещателями.

Обеспечены условия жизнедеятельности физически ослабленных лиц и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных документов, лестничный марш крыльца дублирован пандусом.

Предусмотрена установка оборудования видеонаблюдения.

2.6. Количество  квартир  предлагаемых  для  заключения договоров – 64.

2.7. Объект строится согласно утвержденному перечню жилых домов, строительство и финансирование которых осуществляется в 2021 году с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

2.8. Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 кв.м. общей площади на дату опубликования  проектной декларации для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строящих жилые помещения с государственной поддержкой, с ограниченной прибылью в размере 5% и направляемых в установленном порядке администрациями районов города Гомеля для заключения договоров составляет:

– с выполнением отделочных работ – 1 560,27 рублей

–  без выполнения отделочных работ – 1 382,03 рублей.

При заключении договора создания объекта долевого строительства в месяцах, следующих за месяцем опубликования настоящей декларации, стоимость жилых помещений одного квадратного метра определяется на дату заключения договора.

Цена объекта долевого строительства (цена договора) формируется на стадии заключения договора с дольщиком в соответствии с законодательством о ценообразовании в Республике Беларусь. Изменение цены объекта долевого строительства допускается в случаях предусмотренных законодательством и по соглашению сторон, а её уплата производится поэтапно.

2.9. О передаче квартир правообладателям: застройщик в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и договором, при условии полной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого строительства, передает им документы на оформление права собственности и после регистрации передаёт им квартиры.

2.10. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места

общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного жилого дома в соответствии с проектно-сметной документацией.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 года №473 «О долевом строительстве».

Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина или его представителя с наличием правоустанавливающих документов (паспорт, доверенность), направление из администраций районов г. Гомеля.

Заявления на строительство квартир в данном доме будут приниматься от физических лиц  в жилищно-инвестиционном отделе.

Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.

Дата начала приёма заявлений – 12 октября 2021 года в 08:30.

Договор подписывается и вручается лично под роспись в каб. 2-3.

Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется, электронные заявления не регистрируются.

Примечание. Если гражданин в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу,  и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленный объект долевого строительства с другим гражданином.

Оплата первоначального взноса (в первый месяц приёма заявлений) осуществляется в размере  35 процентов от общей стоимости квартиры.

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно получить по телефонам:

342-795; 342-854; 342-870; А1+375(29) 373-42-42, А1+375(29) 355-32-42.