Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности:

по объекту   «Реконструкция технологической линии №1 цеха №1
 по производству минераловатных изделий 
на территории ОАО «Гомельстройматериалы» 
по адресу г. Гомель, ул. Могилёвская, 14

- План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности Проведение общественных обсуждений (слушаний) Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности (при необходимости) ( Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 06.10.2020–13.10.2020 14.10.2020–июль 2021 Август 2021 Август– сентябрь 2021 Сентябрь 2021 г. Сентябрь 2021 г. После получения заключения ГЭЭ |
| --- | --- |

- Сведения о планируемой деятельности и альтернативных 
вариантах ее размещения и (или) реализации

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается реконструкция технологической линии №1 цеха №1 по производству минераловатных изделий.

Реконструкцией технологической линии №1 цеха №1 по производству минераловатных изделий предусматривается:

  - установка дополнительного расходного бункера;

  - устройство приямка для выгрузки вагранки с установкой оборудования для слива металла;

  - установка закрытых градирен системы оборотного водоснабжения (для охлаждения вагранки, лотков, сифона, центрифуги, устья барабана камеры волокноосаждения);

  - установка оборудования для системы очистки отходящих газов: от вагранки (включает в себя фильтр для очистки отходящих ваграночных газов с воздухонагревателем-охладителем, камеру сгорания с горелкой, воздуховоды, опорные конструкции, вентиляторы), от камеры волокноосаждения (КВО) (включает в себя осадительную камеру, сухой фильтр, два вытяжных вентилятора, воздуховоды, опорные конструкции), от камеры термообработки (КТО) (включает в себя фильтр для очистки газов, печь для сжигания, воздуховоды, опорные конструкции, вентилятор), от зонтов камеры термообработки и стола охлаждения (включает в себя сухой фильтр, воздуховоды, опорные конструкции, вентиляторы);

  - установка дополнительного очистного оборудования от КВО, КТО, стола охлаждения, зонтов КТО, с целью снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на источнике выброса и границе санитарно-защитной зоны;

  - установка грузоподъемных механизмов для обслуживания и ремонта оборудования;

  - строительство и установка дымовой трубы со сбором и удалением отходящих от источников выделения газов;

  - демонтаж старого и монтаж нового оборудования технологической линии по производству плит минераловатных;

  - строительство встроенного помещения комнаты мастеров и учебного класса.

Подача сырьевых материалов и топлива (кокса) на две технологические линии осуществляется системой конвейеров существующей галереи подачи сырья и топлива. На предприятии для загрузки сырья и топлива в вагранки технологических линий имеется следующее оборудование: два приемных бункера, виброгрохот, конвейеры ленточные.

Строительство предусматривается в условиях действующего предприятия с возможностью использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы предприятия).

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использования существующей инфраструктуры выбранную территорию можно считать оптимальной для размещения проектируемого объекта.

Реконструкция технологической линии №1 цеха №1 по производству минераловатных изделий предусмотрена по одному из трех вариантов с целью увеличения производственной мощности действующего предприятия:

  - вариант №1 – за счет строительства производственного здания с установкой технологической линии №3, в результате чего для производства теплоизоляционных изделий будут работать две существующие линии №№1,2 в цехе №1 и новая технологическая линия №3 в строящемся корпусе;

  - варианты№№2, 3 – за счет реконструкции цеха №1 по производству теплоизоляционных изделий, в результате чего для производства теплоизоляционных изделий будут работатьновая технологическая линия №1 взамен старой и существующая линия №2.

- Альтернативные варианты технологических решений

Альтернативные варианты технологических решений не рассматривались.

Основные технологические решения по каждому из трех вариантов аналогичны.

- Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, геоморфологические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др.); анализ расчета поступления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух; оценка воздействия на поверхностные и подземные воды.

- Информация, которая будет приведена в следующих разделах отчете об ОВОС

  - Информация о существующем состоянии окружающей среды, социально-экономических и иных условиях будет представлена в разделах «Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе размещения предприятия», «Социально-экономическая характеристика района размещения предприятия»;

  - Информация о предварительной оценке возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условиябудет представлена в разделе «Альтернативные варианты технологических решений»;

  - Информация о предполагаемых мерах по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условийбудет представлена подразделе «Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного воздействия на окружающую среду»;

  - Информация о вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуациях, Предполагаемых мерах по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствийбудет представлена в разделе «Прогноз и оценка вероятных проектных и запроектных аварийных ситуаций»;

  - Информация по предложениям о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»будет представлена в разделе «Программа послепроектного анализа (организация локального мониторинга)»;

  - «Оценка возможного трансграничного воздействия» – планируемая деятельность не предполагает возможного трансграничного воздействия;

  - Информация об условиях для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями» будет представлена в разделе «Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий после ввода проектируемого производства в эксплуатацию».

- Сведения о заказчике

ОАО «Гомельстройматериалы»

Адрес: 246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилёвская, 14.

Банковские реквизиты:

Номер текущего счета: В Y44BPSB30120017200159330000.

Наименование банка: Региональная дирекция № 300 по Гомельской области ОАО «БПС-Сбербанк», г.Гомель, ул.Крестьянская, 29а,

БИК BPSBBY2X

УНП 400051892

ОКПО 00294616

УНП 400069905, ОКПО 002037143000.

Телефон: (0232) 59 50 06

Факс: (0232) 59 51 18; 59 51 19.

E-mail: info@gstrmat.by, Web-site: www.oaogsm.by.

ОАО «Гомельстройматериалы» является одним из крупнейших производителей широкого спектра строительных материалов в Республике Беларусь.

Предприятие специализируется на выпуске плит теплоизоляционных из минеральной ваты под торговой маркой БЕЛТЕП, камней силикатных, блоков из ячеистого бетона стеновых, кирпича силикатного утолщенного, плиты силикатной перегородочной.